## Slide 1: 计算机体系结构
Lab6 动态调度的多周期流水线CPU
11.18 - 12.16

## Slide 2: 实验目标
理解支持多周期操作的流水线原理、设计方法和验证方法
理解带有Scoreboard/Tomasulo的动态调度原理

## Slide 3: 背景知识
Scoreboard
Function Unit Status：Busy，Op，Fi，Fj，Fk，Qj，Qk，Rj，Rk
Register Status
Renaming
Freelist
Current Map Table
Tomasulo
Reservation Station：Busy，Op，Vj，Vk，Qj，Qk
Register Result Status

## Slide 4: 实验得分点 Scoreboard
R/I-type：4
mul：4
divu：4
load：4
store：4
branch：4
jal：4
jalr：4
lui：4
auipc：4
Issue出现FU unit hazard但未出现WAW：5
Issue出现WAW但未出现FU unit hazard：5
Issue同时出现FU unit hazard和WAW：5
Issue后发生RAW stall：5
Issue后未发生RAW stall：5
在某条指令尝试write back的过程中出现WAR stall：5
在同一周期内，一条指令WB结束欲清空RRS，另一条指令写同一个寄存器，发现RRS将被清空所以成功Issue，向RRS写入新值：10
alu unit >= 2 busy：5
mem unit >= 2 busy：5
mul unit >= 2 busy：5
mul unit >= 2 busy：5
Renaming： +20

## Slide 5: 实验得分点 Tomasulo
R/I-type：4
mul：4
divu：4
load：4
store：4
branch：4
jal：4
jalr：4
lui：4
auipc：4
Issue的过程中出现FU unit hazard：5
Issue后发生RAW stall：5
Issue后未发生RAW stall：5
在同一周期内，一条指令WB结束欲清空RRS，另一条指令发射，向RRS同一slot写入新值：10
RRS在值有效且未被清空时被新指令覆盖为新的值：5
存在多个unit竞争CDB总线：5
存在某条指令WB阶段被取消：5
alu unit >= 2 busy：5
mem unit >= 2 busy：5
mul unit >= 2 busy：5
mul unit >= 2 busy：5
Complete： +20

## Slide 6: 实验提示 Scoreboard
1、像往常一样新建项目，导入design source
2、导入multiplier和divider的IP核
3、根据代码的提示，完成CtrlUnit和FU_jump中的代码编写
4、自行编写RISCV代码和RAM内存文件完成调试

## Slide 7: 实验提示 Tomasulo
1、新建文件夹，And Enjoy your Coding
2、其实可以从Scoreboard的代码上把所有不必要的东西都删掉，然后开始写，比直接从头开始写要方便